Ausschreibungstext

Artikelnummer

130044

Typ

EXDTRX3

Kurzbeschreibung

Telemetrieempfänger, explosionssicher, für EXPTC, EXPTD, RS232, RS485, 230VAC

Hauptmerkmale

Explosionssicherer Telemetriemepfänger

Für S

-Köpfe der Serie EXPTC und EXPTD

Ermöglicht die Heizung des S-N-Kopfes zu speisen

17 Funktionen(Preset, Glasschutzanlage, Alarm,...)

IP66

4 Verschraubungen

Konfiguration geht bei Stromausfall nicht verloren

Bis zu 40 Presets (MACRO Protokoll)

4 Alarmeingänge

Auto-Test der Preset-Funktionen

RS232, Current Loop, RS485 oder Koax opional

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Leistungsaufnahme | 40W |
| --- | --- |
| Hersteller-Nr. | EXDTRX3 |

Zubehör

| OCTEX3/4 | Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, nicht armiertes Kabel, ATEX |
| --- | --- |
| OCTEXA3/4 | Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, armiertes Kabel, ATEX |
| OCTEX3/4C | Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, nicht armiertes Kabel, IECEX-ATEX-GOST |
| OCTEXA3/4C | Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, armiertes Kabel, IECEX-ATEX-GOST |
| OCTEXB3/4C | Kabelschelle, Dichtbarriere, EX, 3/4" NPT, nicht armiertes Kabel, IECEX-ATEX-GOST |
| OCTEXBA3/4C | Kabelschelle, Dichtbarriere, EX, 3/4" NPT, armiertes Kabel, IECEX-ATEX-GOST |