Ausschreibungstext

Artikelnummer

130048

Typ

EXHC003R

Kurzbeschreibung

Explosionsgeschütztes Gehäuse, RAL7032, 400mm, IP66

Hauptmerkmale

Explosionsgeschütztes Gehäuse

Aluminiumguß, nicht korrodierend

Spezielle Lackierung für niedrige Temperaturen

Sehr robuste Konstruktion

Für innere/äußere Installationen

Betriebstemperatur: -40°C bis +50°C

Verstärkte Heizung 24VAC

Schutzart IP66

Großes Zubehörprogramm

Optional: Sonnenschutzdach

Innennutzfläche: 100x100x280mm

Max. Verbrauch: 60W

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Videotec EXHC-EXHD |
| --- | --- |
| Gehäuse | Außen |
| Gehäusegröße | klein |
| Gesamte Einbaulänge | 280 mm |
| Farbe (Gehäuse) | RAL7001 |
| Gehäusematerial | Metall |
| Wischer | nein |
| Scheibenheizung | ja |
| Lüfter | nein |
| Stromversorgung | 24VAC |
| Schutzart | IP66 |
| Zertifizierungen | IECEx, ATEX |
| Hersteller-Nr. | EXHC003R |

Zubehör

| EXBJ00R | Gelenk für Gehäuse der EXH Serie, RAL7032 |
| --- | --- |
| EXBJ000 | Gelenk für Gehäuse der EXH Serie, RAL7032 |
| EXWBJ00R | Halterung, Gelenk, für Videotec EXH, RAL7032 |
| EXWBJ000 | Halterung, Gelenk, für Videotec EXH, RAL7032 |
| OCTEX3/4 | Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, nicht armiertes Kabel, ATEX |
| OCTEXA3/4 | Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, armiertes Kabel, ATEX |
| OCTEX3/4C | Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, nicht armiertes Kabel, IECEX-ATEX-GOST |
| OCTEXA3/4C | Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, armiertes Kabel, IECEX-ATEX-GOST |
| OCTEXB3/4C | Kabelschelle, Dichtbarriere, EX, 3/4" NPT, nicht armiertes Kabel, IECEX-ATEX-GOST |
| OCTEXBA3/4C | Kabelschelle, Dichtbarriere, EX, 3/4" NPT, armiertes Kabel, IECEX-ATEX-GOST |