Ausschreibungstext

Artikelnummer

130408

Typ

PTH311

Kurzbeschreibung

Schwenk-Neige-Kopf, 24VAC, IP66, Tragfähigkeit bis 12kg, Autopan

Hauptmerkmale

Für eine maximale Tragkraft bis 12Kg

IP66

Ausführung aus Aluminium, Epoxypolyesterlackierung

Farbe RAL9002

Standard Autopan-Funktion

Version 24VAC

Schwenkanschläge innen einstellbar

Geschwindigkeit: horizontal 6°/s, vertikal 3°/s

0-330° Schwenkbewegung

0-360° Neigebewegung

Drehmoment Schwenkbewegung: 6Nm

Drehmoment Neigebewegung: 6Nm

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Videotec PTH |
| --- | --- |
| Ausführung | Schwenk-/Neigekopf |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9002 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | nein |
| Drehbereich | 330 ° |
| Positionierbar | nein |
| Bereichsabfahrt | nein |
| Autopan | ja |
| Tragfähigkeit | 12 kg |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Stromversorgung | 9-24VAC |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nr. | PTH311 |

Zubehör

| CBZ24 | Bedienteil für Schwenk-Neige-Köpfe und Zoomobjektive, 24VAC |
| --- | --- |
| DTMRX224 | Telemetrie-Empfänger, 12 Funktionen, RS232, RS485, Koax, IP56, 24VAC |
| PTAC | Wandhalterung für Schwenk-/Neige-Köpfe PTH310/P, PTH311/P, PTH355P |
| WFWBTA | Masthalterung für Schwenk-/Neige-Köpfe der Serie PTH |