Ausschreibungstext

Artikelnummer

130640

Typ

UCT1PAWA000A

Kurzbeschreibung

Positioniersystem, 36x Kamera, Tag/Nacht, 35mm Wärmebild Kamera, 8,3Hz, Heizung, 230V

Hauptmerkmale

Integrierte Dual Kamera Positioniereinheit

360° kontinuierliche Drehbewegung

1/4" Sony ExView HAD CCD Tag&Nacht Kamera

36x Zoom-Objektiv, 3,5-98mm

Auflösung: bis zu 550TVL

Wärmebildkamera: 336x256, 35mm, 8,3Hz

Detektionsreichweite Person: 1280m

250 Preset-Positionen

Unterstützt RS485 und RS422

Schutzart: IP66

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Videotec Ulisse Compact Thermal |
| --- | --- |
| Ausführung | Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse, Kamera, Wärmebildkamera |
| Auflösung Pixel | 320x256 |
| Horizontale Auflösung | 530 TVL |
| System | True Day&Night, Wärmebild |
| Chipgröße | 1/4" |
| Aufnahmesensor | CCD |
| Bildübertragungsrate max. | 8,3 fps |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Objektiv Typ | Zoom |
| Brennweite | 3,4 - 122,4 mm |
| Bildwinkel horizontal | 57,8 - 1,7 ° |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0,32 m |
| Beleuchtung | nein |
| Detektionsreichweite (m) | 1280 |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9002 |
| Gehäusematerial | Metall, Kunststoff |
| Wischer | ja |
| Heizung | ja |
| Scheibenheizung | ja |
| Lüfter | keine Angabe |
| Drehbereich | 360 ° |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | optional |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485, RS-422 |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nr. | UCT1PAWA000A |

Zubehör

| UPTWBA | Wandhalterung mit verdeckter Kabelführung |
| --- | --- |
| UPTJBUL | Gehäuse für Netzkabel- Verbindungen, wasserfest nach UL-Richtlinien |
| UCCMA | Deckenhalterung, für hängende Montage von Ulisse Compact |
| WASPT0V23L11M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 11m, für DTWRX |
| WASPT0V5L5M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 5l (1,3 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 5m, für DTWRX |
| WASPT1V23L30M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230VAC, Förderhöhe bis 30m, für DTWRX |
| UPTWBTAB | Halterung für Brüstung, verdeckte Kabelführung, für Videotec Ulisse |