Ausschreibungstext

Artikelnummer

130703

Typ

UC1QVTA000A

Kurzbeschreibung

Positioniersystem, kompakt, 230VAC, 28x Kamera, Infrarot 10°, Wischer, Alarm, IP66

Hauptmerkmale

Integrierte Positioniereinheit

360° kontinuierliche Drehbewegung

Schwenk & Neigegeschwindigkeit: 200°/Sek. max.

1/4" Sony ExView HAD CCD Tag&Nacht-Kamera

28x Zoom-Objektiv

Bis zu 25 B./Sek. bei D1-Auflösung

Integrierter IR-Scheinwerfer: 850nm/10°

Ein/Ausgangs-Alarmkarte

250 Preset-Positionen

Wischer serienmäßig

RS-485/RS-422 Schnittstelle

Schutzart: IP66

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Videotec ULISSE Compact |
| --- | --- |
| Ausführung | Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse, Kamera, IR-Beleuchtung |
| Auflösung Pixel | 720x576 |
| Horizontale Auflösung | 550 TVL |
| Chipgröße | 1/4" |
| Aufnahmesensor | CCD |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,16 Lux |
| Low Speed Shutter | nein |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | nein |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Objektiv Typ | Zoom |
| Brennweite | 3,5 - 98 mm |
| Bildwinkel horizontal | 55,8 - 2,1 ° |
| MOD (Minimum Object Distance) | 1,5 m |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9002 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Wischer | ja |
| Heizung | ja |
| Scheibenheizung | ja |
| Lüfter | nein |
| Drehbereich | 360 ° |
| Alarmeingänge | ja |
| Steuer-Schnittstellen | RS-422, RS-485 |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Leistungsaufnahme | 150W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Schutzart | IP66 |
| Zertifizierungen | FCC, UL |
| Hersteller-Nr. | UC1QVTA000A |

Zubehör

| DCJ.3 | Bedientastatur für Matrix und Telemetrie mit 3-Achsen Joystick, für SM Serie |
| --- | --- |
| DCT.2 | Bedientastatur für Matrix, Telemetrie, DVR, mit Touch Screen, 3-Achsen Joystick |
| PTCC1 | Mastschelle für Halterung PTBC |
| UPTWBA | Wandhalterung mit verdeckter Kabelführung |
| WCWGC | Eckmontageplatte für Halterung PTBC |
| UPTWBTA | Halterung für Brüstung, verdeckte Kabelführung |
| DCZ | Bedientastatur, Joystick, Jog Shuttle, 38 beleuchtete Tasten, USB |
| UCAC1 | Alarmkarte, für Ulisse Compact |
| UCCMA | Deckenhalterung, für hängende Montage von Ulisse Compact |
| VA03002 | Video Agent, für intelligente Video Analyse, 1 Kanal, H.264, SD-Slot, HDD |
| OUCHWR | Front Kit, mit beheizbarem Glas, für Videotec Ulisse Compact |
| UPTWBTAB | Halterung für Brüstung, verdeckte Kabelführung, für Videotec Ulisse |