Ausschreibungstext

Artikelnummer

170007

Typ

POE21-120

Kurzbeschreibung

PoE+ Splitter, 12V/21W, 1GB/s, IEEE802.3at

Hauptmerkmale

IEEE802.3at kompatibel

Unbelüftetes Gehäuse

Gigabit kompatibel

Schutz vor Überhitzung, Stromspitzen, Überspannung

Diagnose-LED

Austauschbarer Steckereinsatz

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | PoE Splitter |
| --- | --- |
| Ausgangsleistung | 21W |
| DC Ausgangsspannung | 12VDC |
| Stromstärke DC Ausgang | 1,75A |
| PoE Standard | PoE+ (IEEE802.3at) |
| PoE Ausgang | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Hersteller-Nr. | POE21-120 |

Zubehör