Ausschreibungstext

Artikelnummer

170027

Typ

POE75U-1UP-N

Kurzbeschreibung

Ultra PoE Midspan, 1 Port, 75W, Gigabit, SNMP, -20° bis +40°C, 100-240VAC

Hauptmerkmale

Erkennung, Trennung nach Standard IEEE802.3af

Spannungssteuerung nach IEEE802.3af

Proprietäre Erkennung, Trennung

Proprietärer Überlastschutz

Stromspitzen- und überspannungsfest

SNMP Management Option

Gigabit kompatibel

Diagnose-LEDs

Kabelbruch-Erkennung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| --- | --- |
| Ports | 1 |
| Leistung/Port | 75W |
| Gigabit | ja |
| Ausgangsspannung | 56V |
| Cisco Legacy | ja |
| Aktive PoE-Erkennung | ja |
| Fernbedienung | SNMP, HTTP |
| PoE Standard | Ultra PoE |
| Eingangsspannung | 100 - 240VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +40°C |
| Hersteller-Nr. | POE75U-1UP-N |

Zubehör