Ausschreibungstext

Artikelnummer

170039

Typ

POE125U-8-N

Kurzbeschreibung

PoE Midspan, 8 Ports, 15,4W, Gigabit, SNMP, 100-240VAC

Hauptmerkmale

IEEE802.3at Pre-Standard

Leistung 125W - 15,4W pro Port

Preisgünstig

Kein Power Management erforderlich

SNMP Management Option

Gigabit kompatibel

Schutz vor Überhitzung, Stromspitzen, Überspannung

Optionales 19" Rackmount Kit erhältlich

Optional SNMPv3 mit TLS/SSL

Optionale Cisco Legacy Erkennung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| --- | --- |
| Ports | 8 |
| Leistung/Port | 15,4W |
| Gigabit | ja |
| Ausgangsspannung | keine Angabe |
| Cisco Legacy | ja |
| Aktive PoE-Erkennung | ja |
| Fernbedienung | SNMP, HTTP |
| 19 Zoll einbaufähig | optional |
| PoE Standard | PoE (IEEE802.3af) |
| Eingangsspannung | 100 - 240VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | keine Angabe |
| Hersteller-Nr. | POE125U-8-N |

Zubehör

| POE125U-ACCY01 | Montagekit, zur 19"-Montage für 2x Phihong POE125U-xx |
| --- | --- |