Ausschreibungstext

Artikelnummer

170042

Typ

POE240U-2MP-N

Kurzbeschreibung

Mega PoE Midspan, 2 Ports, 95W, Gigabit, SNMP, 0° bis +40°C, 100-240VAC

Hauptmerkmale

Erkennung, Trennung nach Standard IEEE802.3af

Spannungssteuerung nach IEEE802.3af

Proprietäre Erkennung, Trennung

Proprietärer Überlastschutz

Stromspitzen- und überspannungsfest

Gigabit kompatibel

Diagnose LEDs

SNMP Management Option

Maximale Leistung 95W pro Port

Optionaler 19" Einschub-Kit erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| --- | --- |
| Ports | 2 |
| Leistung/Port | 95W |
| Gigabit | ja |
| Ausgangsspannung | 56V |
| Cisco Legacy | ja |
| Aktive PoE-Erkennung | ja |
| Fernbedienung | SNMP, HTTP |
| PoE Standard | Mega PoE |
| Eingangsspannung | 100 - 240VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Hersteller-Nr. | POE240U-2MP-N |

Zubehör