Ausschreibungstext

Artikelnummer

170044

Typ

POE370U-480-16

Kurzbeschreibung

PoE Midspan, 16 Ports, 15,4W, Gigabit, 0° bis +40°C, 100-240VAC

Hauptmerkmale

Erkennung, Trennung nach Standard IEEE802.3af

Überspannungsschutz nach IEEE802.3af

Maximale Leistung 370W - 15.4W pro Port

Kein Power Management erforderlich

Schutz vor Überhitzung, Stromspitzen, Überspannung

Gigabit kompatibel

NIC Interface (optional)

SSL Option mit SNMPv3

48V RPS Eingang (optional)

Cisco Legacy Erkennung

1HE 19" Einschub-Kit im Lieferumfang

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| --- | --- |
| Ports | 16 |
| Leistung/Port | 15,4W |
| Gigabit | ja |
| Local Control | USB |
| Ausgangsspannung | keine Angabe |
| Cisco Legacy | ja |
| Aktive PoE-Erkennung | ja |
| Fernbedienung | nein |
| 19 Zoll einbaufähig | ja |
| PoE Standard | PoE (IEEE802.3af) |
| Eingangsspannung | 100 - 240VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Hersteller-Nr. | POE370U-480-16 |

Zubehör