Ausschreibungstext

Artikelnummer

170048

Typ

POE370U-480-8

Kurzbeschreibung

PoE Midspan, 8 Ports, 15,4W, Gigabit, 0° bis +40°C, 100-240VAC

Hauptmerkmale

IEEE802.3af kompatibel

Überlastschutz gemäß IEEE802.3af

Überspannungs- und Übertemperaturschutz

Stromspitzen- und Kurzschlussfest

Gigabit kompatibel (10/100/1000Base-T)

Diagnose-LEDs

USB-Schnittstelle für Diagnose und man. Steuerung

Cisco Legacy-Erkennung

Maximale Leistung: 15,4W pro Schnittstelle

Voice-over-IP, Access Point, Security-Verwendung

19"-Einbaukit im Lieferumfang

Optionale Netzwerk Interface Karte (NIC)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| --- | --- |
| Ports | 8 |
| Leistung/Port | 15,4W |
| Gigabit | ja |
| Local Control | USB |
| Ausgangsspannung | keine Angabe |
| Cisco Legacy | ja |
| Aktive PoE-Erkennung | ja |
| Fernbedienung | nein |
| 19 Zoll einbaufähig | ja |
| PoE Standard | PoE (IEEE802.3af) |
| Eingangsspannung | 100 - 240VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Hersteller-Nr. | POE370U-480-8 |

Zubehör