Ausschreibungstext

Artikelnummer

170053

Typ

POE576U-16AT-N

Kurzbeschreibung

Ultra PoE Midspan, 16 Ports, 33,6W, SNMP , Gigabit, USB, 0° bis +40°C, 100-240VAC

Hauptmerkmale

IEEE802.3at kompatibel

Überspannungs- und Übertemperaturschutz

Stromspitzen- und Kurzschlussfest

Gigabit kompatibel (10/100/1000Base-T)

Diagnose-LEDs

USB-Schnittstelle für Diagnose und man. Steuerung

Netzwerk Interface Karte (NIC)

Maximale Leistung: 538W (33,6W pro Schnittstelle)

SNMP-Protokoll enthalten

Cisco Legacy-Erkennung

Voice-over-IP, Access Point, Security-Verwendung

19"-Einbaukit im Lieferumfang

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| --- | --- |
| Ports | 16 |
| Leistung/Port | 33,6W |
| Gigabit | ja |
| Local Control | USB |
| Ausgangsspannung | keine Angabe |
| Cisco Legacy | ja |
| Aktive PoE-Erkennung | ja |
| Fernbedienung | SNMP, HTTP |
| 19 Zoll einbaufähig | ja |
| PoE Standard | PoE+ (IEEE802.3at) |
| Eingangsspannung | 100 - 240VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Hersteller-Nr. | POE576U-16AT-N |

Zubehör