Ausschreibungstext

Artikelnummer

170055

Typ

POE576U-24AFAT-N

Kurzbeschreibung

PoE+ Midspan, 24 Port, 15.4W/33,6W, SNMP , Gigabit, USB, 100-240VAC, 19" Einbau

Hauptmerkmale

IEEE 802.3af&at kompatibel

Überspannungs- und Übertemperaturschutz

Stromspitzen- und Kurzschlussfest

Gigabit kompatibel (10/100/1000Base-T)

Diagnose-LEDs

USB-Schnittstelle für Diagnose und man. Steuerung

Netzwerk Interface Karte (NIC)

Maximale Leistung: 556W (33,6W/15,6W pro port)

SNMP-Protokoll enthalten

Grafische Bedieneroberfläche

Wireless Access Point, IP-Kamera Verwendung

19"-Einbaukit im Lieferumfang

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| --- | --- |
| Ports | 24 |
| Leistung/Port | 15,4W, 33,6W |
| Gigabit | ja |
| Local Control | USB |
| Ausgangsspannung | keine Angabe |
| Cisco Legacy | ja |
| Aktive PoE-Erkennung | ja |
| Fernbedienung | SNMP, HTTP |
| 19 Zoll einbaufähig | ja |
| PoE Standard | PoE+ (IEEE802.3at) |
| Eingangsspannung | 100 - 240VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Hersteller-Nr. | POE576U-24AFAT-N |

Zubehör