Ausschreibungstext

Artikelnummer

170058

Typ

POE576U-8UP-N

Kurzbeschreibung

Ultra PoE Midspan, 8 Ports, 72W, Gigabit, USB, 0° bis +40°C, 100-240VAC

Hauptmerkmale

IEEE 802.3af&at kompatibel

Proprietärer Überlastschutz, Erkennung & Trennung

Überspannungs- und Übertemperaturschutz

Stromspitzen- und Kurzschlussfest

Gigabit kompatibel (10/100/1000Base-T)

Diagnose-LEDs

SNMP-Protokoll enthalten

Maximale Leistung: 576W (72W pro Schnittstelle)

DC-Spannungsausgang: 56V/1,29A max. (12,5kOhm)

Grafische Bedieneroberfläche

Wireless Access Point, IP-Kamera Verwendung

19"-Einbaukit im Lieferumfang

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| --- | --- |
| Ports | 8 |
| Leistung/Port | 75W |
| Gigabit | ja |
| Local Control | nein |
| Ausgangsspannung | 56V |
| Cisco Legacy | ja |
| Aktive PoE-Erkennung | ja |
| Fernbedienung | SNMP, HTTP |
| 19 Zoll einbaufähig | ja |
| PoE Standard | Ultra PoE |
| Eingangsspannung | 100 - 240VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Hersteller-Nr. | POE576U-8UP-N |

Zubehör