Ausschreibungstext

Artikelnummer

200055

Typ

FT080CF-SMRSA

Kurzbeschreibung

Digitaler Glasfaser Empfänger, Kontakt, 8-Kanal, Modul, Multimode, 4km

Hauptmerkmale

8-Kanal Schließkontakt-Sender

Ausgangskontakte für Schließer oder Öffner wählbar

Für Alarmtriggerung, Torsteuerung, Automation,etc.

Alarmauslösung bei Stromausfall und Faserfehler

Laser-Diode für die optische Übertragung

Funkeinstrahlungs- und Brummschleifen-Eliminierung

Überspannungsschutz für die Netzteil-Eing/Ausgänge

Modultausch ohne Betriebsunterbrechung

Keine Einstellungen oder Wartung erforderlich

Robustes Design für Anwendungen in rauer Umgebung

Doppelte LED-Anzeigen (auf Front- und Rückseite)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bauart | Modul |
| --- | --- |
| Betriebsmodus | Multi Mode |
| Geräteart | Empfänger |
| Kanäle pro Faser | 8 |
| Reichweite | 4 km |
| Übertragung von | Kontakt |
| Leistungsaufnahme | 4,5W |
| Hersteller-Nr. | FT080CF-SMRSA |

Zubehör