Ausschreibungstext

Artikelnummer

200271

Typ

ET1111-C-MT

Kurzbeschreibung

Medienkonverter, 1 Port, Multi Mode, WDM 1-Fiber, Micro, 10/100BaseTX/100BaseFX, SC

Hauptmerkmale

Ethernet Medienkonverter

10/100BASE-TX nach 100BASE-FX

Kompaktes Microtype-Design

WDM Einfaser-Multimode

Max. Distanz 2 km

Sender: 1310nm / Empfänger: 1550 nm

Unterstützt MDI/MDI-X Auto-Crossover

Store-and-Forward-Switching

Plug&Play

SC Stecker

Betriebsspannung 12 VDC /  24 VAC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | OT Systems ET1111 |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Bauart | Micromodul |
| Betriebsmodus | Multi Mode |
| Geräteart | Konverter |
| Kanäle pro Faser | 2 |
| Reichweite | 2 km |
| Übertragung von | Ethernet |
| Hersteller-Nr. | ET1111-C-MT |

Zubehör