Ausschreibungstext

Artikelnummer

200299

Typ

ET2111-B-SA

Kurzbeschreibung

Ethernet Switch, 2x Mbit, 1x 100BaseFX, 2-Fiber, Modul, Singlemode, SC

Hauptmerkmale

Konvertiert 2x 10/100Base-TX auf 100Base-FX

Voll & Halb-Duplexübertragung

Automatischer Verbindungsaufbau

Dual-Stream für die Bandbreiten-Verwaltung

Single Mode-Betrieb

Speicherung und Switch-Funktion

Unterstützt MDI/MDI-X Auto-Crossover

Distanz bis zu 20km mit Single Mode-Glasfasern

2-adrige Glasfaser mit SC-Steckern

Status-LEDs für Netzwerk-Aktivität&Geschwindigkeit

Für die Wandmontage geeignet

Einfache Montage, kein Abgleich erforderlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | OT Systems ET2111 |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Layer2 Switch |
| Montage | Wandmontage |
| VLAN | nein |
| Ports | 2x 10/100Base-TX, 1x 100Base-FX |
| Bauart | Modul |
| Betriebsmodus | Single Mode |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +60°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nr. | ET2111-B-SA |

Zubehör