Ausschreibungstext

Artikelnummer

200386

Typ

FT420DB-SSRSA

Kurzbeschreibung

Digitaler Glasfaser Empfänger, 4-Kanal Video, 2-Kanal Daten, Modul, Singlemode

Hauptmerkmale

Digitale, unkomprimierte 10-bit Videoübertragung

Empfänger: 4-Kanal Video, 2-Kanal Daten

Hohe optische Signalleistung

Videobandbreite 6,5MHz (1310/1550nm)

Signal/Rauschabstand >65dB

Für 9/125µm Glasfaserkabel

Maximale Reichweite 40km/Single Mode

Spannungsschutz für Netzteil/Eingänge/Ausgänge

Funkeinstrahlungs- und Brummschleifen-Eliminierung

Keine Einstellungen oder Wartung nötig

ST-Systemstecker

Betriebstemperaturbereich -40°C bis +75°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | OT Systems FT4X0DB |
| --- | --- |
| Bauart | Modul |
| Betriebsmodus | Single Mode |
| Geräteart | Empfänger |
| Kanäle pro Faser | 4 |
| Reichweite | 40 km |
| Übertragung von | Video, Daten |
| Signalverarbeitung | 10-bit Digital Video |
| Hersteller-Nr. | FT420DB-SSRSA |

Zubehör