Ausschreibungstext

Artikelnummer

200639

Typ

UPT2PVSA000E

Kurzbeschreibung

Netzwerk Positioniersystem, Tag/Nacht Kamera, 36x, IR-Halterung, Wischer, 24V

Hauptmerkmale

Integrierte Positioniereinheit

360° kontinuierliche Drehbewegung

Maximale Geschwindigkeit: 40°/Sek.

1/4" EXView HAD CCD  Tag&Nacht Kamera

36x Zoom-Objektiv

Gegenlichtkompensation (WDR, BLC)

250 Preset-Positionen

Digital Signal Processing

Unterstützt RS485 und RS232

Schutzart: IP66

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Videotec ULISSE Camera |
| --- | --- |
| Ausführung | Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse und Kamera |
| Auflösung Pixel | 720x576 |
| Horizontale Auflösung | 550 TVL |
| Chipgröße | 1/4" |
| Aufnahmesensor | CCD |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,1 Lux, bei F1,6 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | nein |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Objektiv Typ | Zoom |
| Brennweite | 3,4 - 122,4 mm |
| Digital Zoom | 12-fach |
| Bildwinkel horizontal | 57,8 - 1,7 ° |
| MOD (Minimum Object Distance) | 1,5 m |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9002 |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
| Wischer | nein |
| Heizung | ja |
| Scheibenheizung | ja |
| Lüfter | nein |
| Drehbereich | 360 ° |
| Alarmeingänge | ja |
| Steuer-Schnittstellen | RS-232, RS-485 |
| Stromversorgung | 24VAC |
| Leistungsaufnahme | 190W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| Schutzart | IP66 |
| Zertifizierungen | FCC, UL |
| Hersteller-Nr. | UPT2PVSA000E |

Zubehör

| DCJ.3 | Bedientastatur für Matrix und Telemetrie mit 3-Achsen Joystick, für SM Serie |
| --- | --- |
| DCT.2 | Bedientastatur für Matrix, Telemetrie, DVR, mit Touch Screen, 3-Achsen Joystick |
| PTCC1 | Mastschelle für Halterung PTBC |
| UPTHT2 | Heizung für Positioniersystem mit SONY Kamera/Objektiv, hohe Leistung |
| UPTWBA | Wandhalterung mit verdeckter Kabelführung |
| WCWGC | Eckmontageplatte für Halterung PTBC |
| UPTWBTA | Halterung für Brüstung, verdeckte Kabelführung |
| UPTJBUL | Gehäuse für Netzkabel- Verbindungen, wasserfest nach UL-Richtlinien |
| UPTWBTAB | Halterung für Brüstung, verdeckte Kabelführung, für Videotec Ulisse |