Ausschreibungstext

Artikelnummer

200777

Typ

POE806U-8MP-N

Kurzbeschreibung

Mega PoE Midspan, 8 Ports, 95W, Gigabit, SNMP, 0° bis +40°C, 100-240VAC

Hauptmerkmale

Erkennung, Trennung nach Standard IEEE802.3at

Spannungssteuerung nach IEEE802.3at

Proprietäre Erkennung, Trennung

Proprietärer Überlastschutz

Gigabit kompatibel

Diagnose LEDs

SNMP Management v2c

Maximale Leistung 95W pro Port

19" Einschub-Kit im Lieferumfang

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| --- | --- |
| Ports | 8 |
| Leistung/Port | 95W |
| Gigabit | ja |
| Ausgangsspannung | 56V |
| Aktive PoE-Erkennung | ja |
| Fernbedienung | SNMP |
| 19 Zoll einbaufähig | ja |
| PoE Standard | Mega PoE |
| Eingangsspannung | 100 - 240VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Hersteller-Nr. | POE806U-8MP-N |

Zubehör