Ausschreibungstext

Artikelnummer

201148

Typ

FT100-SSRSA

Kurzbeschreibung

Digitaler Glasfaser Empfänger, 1-Kanal Video, Modul, Singlemode

Hauptmerkmale

Digitale, unkomprimierte 10-bit Videoübertragung

1 Kanal Video-Empfänger

Videobandbreite 6,5MHz/1310nm

Signal/Rauschabstand >65dB

Für 9/125µm Glasfaserkabel

Maximale Reichweite 40 km / Singlemode

Spannungsschutz für Netzteil/Eingänge/Ausgänge

Funkeinstrahlungs- und Brummschleifen-Eliminierung

Keine Einstellungen oder Wartung nötig

ST-Systemstecker

Betriebstemperaturbereich -40°C bis +75°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | OT Systems FT100 |
| --- | --- |
| Bauart | Modul |
| Betriebsmodus | Single Mode |
| Geräteart | Empfänger |
| Kanäle pro Faser | 1 |
| Reichweite | 40 km |
| Übertragung von | Video |
| Signalverarbeitung | 10-bit Digital Video |
| Hersteller-Nr. | FT100-SSRSA |

Zubehör