Ausschreibungstext

Artikelnummer

201996

Typ

UC2QVQA000A

Kurzbeschreibung

Positioniersystem, kompakt, 24V, 28x, Tag/Nacht Kamera, Infrarot 30°, Alarm

Hauptmerkmale

Integrierte Positioniereinheit

360° kontinuierliche Drehbewegung

Schwenk & Neigegeschwindigkeit: 200°/Sek. max.

1/4" Sony ExView HAD CCD Tag&Nacht-Kamera

High Sensitivity 28x Zoom-Objektiv

Horizontale Auflösung: 550 TV-Linien

Mit integriertem 30° IR LED Scheinwerfer

Ein/Ausgangs-Alarmkarte

250 Preset-Positionen

RS-485 und RS-422 Schnittstelle

Schutzart: IP66

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Videotec ULISSE Compact |
| --- | --- |
| Ausführung | Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse, Kamera, IR-Beleuchtung |
| Horizontale Auflösung | 550 TVL |
| Chipgröße | 1/4" |
| Aufnahmesensor | CCD |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,16 Lux |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Objektiv Typ | Zoom |
| Brennweite | 3,5 - 98 mm |
| Bildwinkel horizontal | 55,8 - 2,1 ° |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0,01 m |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9002 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Wischer | nein |
| Heizung | ja |
| Lüfter | nein |
| Drehbereich | 360 ° |
| Steuer-Schnittstellen | RS-422, RS-485 |
| Stromversorgung | 24VAC |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nr. | UC2QVQA000A |

Zubehör

| UPTWBA | Wandhalterung mit verdeckter Kabelführung |
| --- | --- |
| UPTWBTA | Halterung für Brüstung, verdeckte Kabelführung |
| UCCMA | Deckenhalterung, für hängende Montage von Ulisse Compact |
| OUCHWR | Front Kit, mit beheizbarem Glas, für Videotec Ulisse Compact |
| UPTWBTAB | Halterung für Brüstung, verdeckte Kabelführung, für Videotec Ulisse |