Ausschreibungstext

Artikelnummer

202012

Typ

UPT2SMWA000E

Kurzbeschreibung

Positioniersystem, großes Gehäuse, IP66, 24VAC, Wischer, ohne Kamera

Hauptmerkmale

Integrierte Positioniereinheit

Großes Gehäuse (maximale Einbaulänge: 325mm)

360° kontinuierliche Drehbewegung

Maximale Schwenkgeschwindigkeit: 100°/Sek.

250 Preset-Positionen

Heizung (24VAC)

Sonnenschutzdach

Mit Wischer

Unterstützt RS485 und RS232

Schutzart: IP66

Betriebsspannung 24VAC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Videotec ULISSE PLUS |
| --- | --- |
| Ausführung | Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse |
| System | Keine Kamera enthalten |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9002 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Wischer | ja |
| Heizung | ja |
| Lüfter | nein |
| Drehbereich | 360 ° |
| Alarmeingänge | ja |
| Steuer-Schnittstellen | RS-232, RS-485 |
| Stromversorgung | 24VAC |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nr. | UPT2SMWA000E |

Zubehör

| DCJ.3 | Bedientastatur für Matrix und Telemetrie mit 3-Achsen Joystick, für SM Serie |
| --- | --- |
| DCT.2 | Bedientastatur für Matrix, Telemetrie, DVR, mit Touch Screen, 3-Achsen Joystick |
| SM328B | Video Kreuzschiene, 19", 32 Eingänge, 8 Ausgänge, BNC, RS485, Koax, Privatzonen |
| UPTWBA | Wandhalterung mit verdeckter Kabelführung |
| UPTWBTA | Halterung für Brüstung, verdeckte Kabelführung |
| UPTIRPS230 | Netzteil, Steuerung, für Ulisse IR360, wasserfestes Gehäuse, 230VAC |
| UPTJBUL | Gehäuse für Netzkabel- Verbindungen, wasserfest nach UL-Richtlinien |
| UPTWBTAB | Halterung für Brüstung, verdeckte Kabelführung, für Videotec Ulisse |