Ausschreibungstext

Artikelnummer

202037

Typ

UC1PVZA000A

Kurzbeschreibung

Positioniersystem, kompakt, 230VAC, 36x Tag/Nacht Kamera, Wischer, Weißlicht 30°

Hauptmerkmale

Integrierte Positioniereinheit

360° kontinuierliche Drehbewegung

Maximale Schwenkgeschwindigkeit: 200°/Sek.

Maximale Neigegeschwindigkeit: 200°/Sek.

1/4" Sony ExView HAD CCD Tag&Nacht Kamera

36x Zoom-Objektiv

Auflösung 530TV-Linien

Weißlicht-Scheinwerfer 30°, Wischer

Alarm IN/OUT Karte

250 Preset-Positionen

Unterstützt RS485 und RS422

Schutzart: IP66

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Videotec ULISSE Compact |
| --- | --- |
| Ausführung | Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse, Kamera, Weißlicht-Beleuchtung |
| Horizontale Auflösung | 550 TVL |
| Chipgröße | 1/4" |
| Aufnahmesensor | CCD |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,1 Lux |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Objektiv Typ | Zoom |
| Brennweite | 3,4 - 122,4 mm |
| Bildwinkel horizontal | 57,8 - 1,7 ° |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0,32 m |
| Beleuchtung | Weißlicht |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9002 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Wischer | ja |
| Heizung | ja |
| Lüfter | nein |
| Drehbereich | 360 ° |
| Steuer-Schnittstellen | RS-422, RS-485 |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nr. | UC1PVZA000A |

Zubehör

| UPTWBA | Wandhalterung mit verdeckter Kabelführung |
| --- | --- |
| UPTWBTA | Halterung für Brüstung, verdeckte Kabelführung |
| UCAC1 | Alarmkarte, für Ulisse Compact |
| UCCMA | Deckenhalterung, für hängende Montage von Ulisse Compact |
| OUCHWR | Front Kit, mit beheizbarem Glas, für Videotec Ulisse Compact |
| UPTWBTAB | Halterung für Brüstung, verdeckte Kabelführung, für Videotec Ulisse |