Ausschreibungstext

Artikelnummer

202472

Typ

NHD100MICRO-SMR

Kurzbeschreibung

Glasfaser Empfänger, HD-SDI, 1-Kanal, Video, Multimode, 1310nm, Micromodul

Hauptmerkmale

1-Kanal HD-SDI Glasfaserempfänger

Multimode, max. Reichweite 1 km

Für 62,5/125µm Glasfaserkabel

Wellenlänge 1310 nm

Unterstützt 720p50/60, 1080i50/60, 1080p25/30

Datenübertragung bis max. 1485Gbps

Funkeinstrahlungs- und Brummschleifen-Eliminierung

Verlustfreie Übertragung über Maximaldistanz

ST-Systemstecker

Betriebstemperaturbereich -40°C bis +75°C

Betriebsspannung 12VDC

Netzteil im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | OT System NHD100Micro |
| --- | --- |
| Bauart | Minimodul |
| Betriebsmodus | Multi Mode |
| Geräteart | Empfänger |
| Kanäle pro Faser | 1 |
| Reichweite | 1 km |
| Übertragung von | Video |
| Signalverarbeitung | unkomprimiert |
| Hersteller-Nr. | NHD100MICRO-SMR |

Zubehör