Ausschreibungstext

Artikelnummer

203294

Typ

MPX2QVW0000A

Kurzbeschreibung

Positioniersystem, 28x Tag/Nacht Kamera, Koax, RS485, 24V, Explosionsschutz

Hauptmerkmale

Explosionssicheres PTZ-System aus rostfreiem Stahl

28x 1/4" Sony Tag&Nacht-Kamera mit Super HAD CCD II

Horizontale Auflösung 550 TVL

Variable Geschwindigkeit: 0.1°~100°/Sek. (H&V)

360° Endlos-Drehbewegung

Serielle Multiprotokoll RS-485/RS-422 Schnittstelle

Mit Alarmplatine

Kein mechanisches Spiel, Anfahrtsgenauigkeit: 0.02°

Wischer enthalten

Schutzart: IP66

Betriebsspannung: 24VAC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Videotec Maximus |
| --- | --- |
| Horizontale Auflösung | 550 TVL |
| Chipgröße | 1/4" |
| Aufnahmesensor | CCD |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,16 Lux |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Objektiv Typ | Zoom |
| Brennweite | 3,5 - 98 mm |
| Bildwinkel horizontal | 55,8 - 2,1 ° |
| MOD (Minimum Object Distance) | 1,5 m |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | silber |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Wischer | ja |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | 5 |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485, RS-422 |
| Stromversorgung | 24VAC |
| Leistungsaufnahme | 120W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Schutzart | IP66 |
| Zertifizierungen | ATEX, IECEx |
| Hersteller-Nr. | MPX2QVW0000A |

Zubehör

| OCTEX3/4 | Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, nicht armiertes Kabel, ATEX |
| --- | --- |
| OCTEXA3/4 | Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, armiertes Kabel, ATEX |
| OCTEX3/4C | Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, nicht armiertes Kabel, IECEX-ATEX-GOST |
| OCTEXA3/4C | Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, armiertes Kabel, IECEX-ATEX-GOST |
| OCTEXB3/4C | Kabelschelle, Dichtbarriere, EX, 3/4" NPT, nicht armiertes Kabel, IECEX-ATEX-GOST |
| OCTEXBA3/4C | Kabelschelle, Dichtbarriere, EX, 3/4" NPT, armiertes Kabel, IECEX-ATEX-GOST |
| WASEX2T4AT | Wassertank 10l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 20m, ATEX, T4, für Videotec Maximus |
| WASEX2T6AT | Wassertank 10l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 20m, ATEX, T6, für Videotec Maximus |
| MPXWBA | Wandmontagearm, für Videotec Maximus |
| MPXCOL | Mastadapter, für Videotec Maximus |
| MPXWBTA | Brüstungs- oder Deckenmontage Platte, für Videotec Maximus |
| MPXCW | Eckmontagewinkel, für Videotec Maximus |