Ausschreibungstext

Artikelnummer

203669

Typ

VMC-8LCD-CP01B

Kurzbeschreibung

8,0" (20,3cm) LCD Monitor, 1024x768, 12VDC, Standfuß, Silbergrau

Hauptmerkmale

8" (20,3cm) Bildschirmdiagonale

Automatische PAL/NTSC-Umschaltung

Mehrsprachige Bildschirm-Menüs

Auflösung: 1024x768 Pixels

2x FBAS-,RGB- und Audioeingang

Eingebauter Lautsprecher

Anschraubbarer Aufstellwinkel

Betriebsspannung: 12VDC/24VDC

Robustes Kunststoffgehäuse

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gehäusefarbe | silbergrau |
| --- | --- |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 8 |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 20,3 cm |
| Betrachtungswinkel vertikal | 135 ° |
| Betrachtungswinkel horizontal | 140 ° |
| Helligkeit typisch | 250 cd/m² |
| Kontrastverhältnis typisch | 500:1 |
| Reaktionszeit typisch | 50 ms |
| Videoeingänge (Art) | Composite (FBAS), VGA |
| Lautsprecher | 0,5W max. |
| Videoausgänge | nein |
| Audioeingänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Leistungsaufnahme | 10W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +60°C |
| Hersteller-Nr. | 203669 |

Zubehör

| VMC-LCD/WMB-2 | Wandhalterung für TFT/LCD Monitore, nicht neigbar, VESA |
| --- | --- |
| VMC-LCD/WCMB-1 | Wand-/Deckenhalterung für LCD-Monitore 15"/17"/19" P-/CP-/CM-/HPC-/HMC1-Serie |