Ausschreibungstext

Artikelnummer

203812

Typ

MCR205-1T/1S

Kurzbeschreibung

Fast Ethernet Medienkonverter, 1 Port, 10/100TX auf 100FX/LX/BX SFP, 5VDC

Hauptmerkmale

Fast Ethernet auf SFP Medienkonverter

Glasfaser und Reichweite abhängig vom SFP

SFP separat zu bestellen

1 SFP Slot für individuelle Konfiguration

LED Anzeigen für Netzwerkdiagnose

Ethernet 10/100 Base-TX

Integriertes fernbedienbares Netzwerk-Management

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Medienkonverter |
| --- | --- |
| Montage | Desktop, 19" Rackeinbau |
| Ports | 1x 10/100Base-TX, 1x 100Base FX, SFP |
| Bauart | Modul |
| Betriebsmodus | Single Mode, Multi Mode |
| Geräteart | Sender / Empfänger |
| Übertragung von | Daten |
| Stromversorgung | 5 VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| Hersteller-Nr. | MCR205-1T/1S |

Zubehör

| MCR-R15 | Medienkonverter Rack, 15 Slots, 19", 2,4HU, 230VAC |
| --- | --- |
| S20-2MLC-2 | SFP Mini-GBIC Transceiver, Multi Mode, 2 Fiber, 100Base-FX, 2km |
| S25-2MLC-2 | SFP Mini-GBIC Transceiver, Multi Mode, 2 Fiber, 100Base-FX, 2km, für hohe Temp |
| S20-1SLC/B-20 | SFP Mini-GBIC Transceiver, Single Mode, 1 Fiber, 100Base-BX20-D, 20km |
| PS5VDC2A-EU | Netzgerät, Input 100-240V, Output 5VDC/2A |