Ausschreibungstext

Artikelnummer

203926

Typ

VMC-22LED

Kurzbeschreibung

21,5" (54,6cm) LCD Monitor Full HD, 1920x1080, LED, 3D-Comb Filter, HDMI, VGA

Hauptmerkmale

21,5" (54,6 cm) Full HD LCD Monitor

Auflösung 1920x1080, 16:9

LED Backlight Technologie

3D Kammfilter, De-Interlace & Noise Reduction

Line Shift Einbrennschutz

HDMI-, DVI-D, VGA-, Y/C-, Composite-Eingänge

Stereo Audio Eingänge

Benutzerfreundliches On-Screen Menü

Metallgehäuse mit Stützarm

Schutzglass Härtegrad: 8H

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | eneo VMC |
| --- | --- |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Gehäusematerial | Metall |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 21,5 |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 54,6 cm |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Betrachtungswinkel vertikal | 160 ° |
| Betrachtungswinkel horizontal | 170 ° |
| Helligkeit typisch | 250 cd/m² |
| Kontrastverhältnis typisch | 1000:1 |
| Reaktionszeit typisch | 5 ms |
| Videoeingänge (Art) | 2x Composite (FBAS), 2x HDMI, VGA, DVI-D, Y/C |
| Lautsprecher | 2 |
| Videoausgänge | 2x Composite (FBAS), Y/C |
| Audioeingänge | 2 |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Leistungsaufnahme | 45W (AC) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| Hersteller-Nr. | 203926 |

Zubehör

| VMC-LCD/WMB-2 | Wandhalterung für TFT/LCD Monitore, nicht neigbar, VESA |
| --- | --- |
| VMC-LCD/CMB-3 | Deckenhalterung, für TFT/LCD Monitore, 15" bis 37", VESA |
| VMC-LCD/WMB-3 | Wandhalterung für TFT/LCD Monitore, 26" bis 47", VESA, 10° neigbar |
| MM051005-P0 | Halterung, für acht Monitore, für LCD Monitore 19"-24", 60kg max., Klemmfuß |
| VMC-LCD/WMB-4 | Wandhalterung für LCD-Monitore bis 23", schwenk- und neigbar |
| IAM-5EE1001MTA | IP KVM Switch, Sender, HDMI, USB, RS232, IR, Audio über Ethernet |
| IAM-5EE1001MRA | IP KVM Switch, Empfänger, HDMI, USB, RS232, IR, Audio über Ethernet |