Ausschreibungstext

Artikelnummer

204232

Typ

A310PT 15°

Kurzbeschreibung

Wärmebild Netzwerk Kamera, PTZ, 15° FoV, 36x Tag/Nacht, Analyse, 30Hz, 320x240

Hauptmerkmale

Scharfes und kontrastreiches Wärmebild (320x240)

Wärmebild: 15° Bildwinkel

Tag/Nachtkamera: 36x optischer, 12x Digital Zoom

Konzipiert für raue Umgebungsbedingungen

Bildrate: 30Hz

Hohe Empfindlichkeit: <50mK

Spot, Bereichs- und Differenztemperaturfunktion

Integrierte Alarmfunktionen

MPEG-4 Video Streaming

FBAS-Videoausgang, PAL und NTSC kompatibel

Objektiv mit motorisiertem Fokus und Autofokus

Schutzart: IP66

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Flir A-Serie |
| --- | --- |
| Auflösung Pixel | 320x240 |
| System | Wärmebild |
| Videokompression | MPEG-4 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Bewegungsmelder | nein |
| Objektiv Typ | Zoom |
| Brennweite | 3,4 - 122,4 mm |
| Bildwinkel horizontal | 15 °, 57,8 - 1,7 ° |
| Detektionsreichweite (m) | keine Angabe |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Metall |
| Drehbereich | 360 ° |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | nein |
| Montageart | Wandmontage, Mastmontage |
| Stromversorgung | 24VAC, 24VDC |
| Leistungsaufnahme | 215VA (bei 24VAC mit Heizung), 195W (bei 24VDC mit Heizung) |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -25°C ~ +50°C |
| Schutzart | IP66 |
| ONVIF | nein |
| Hersteller-Nr. | 61001-1102 |

Zusatzbeschreibung

Der Verkauf von Thermal-/Wärmebildkameras mit einer Bildwiederholrate von ?25 Hz unterliegt folgenden Exportbeschränkungen und gesetzlichen Vorgaben:<br>
Die Kameras dürfen nur mit Genehmigung durch die Behörden des Versendungslandes (Hinweis: Lieferung innerhalb der EU und aus der EU nach Australien, Japan, Kanada, Neuseeland, Norwegen, Schweiz und USA sind seitens der EU-Behörden nicht genehmigungspflichtig) und ausnahmslos mit Genehmigung der US-Behörden exportiert/verkauft werden.<br>
Die Kameras dürfen ohne Genehmigung der US-Behörden und der Behörden des Versendungslandes weder an bewaffnete Dienste (Heer, Marine, Luft- oder Küstenwache), noch an nationale Landesverteidigungs- und Polizeidienste, staatliche Geheimdienste, Aufklärungseinheiten oder jegliche Personen oder Gruppierungen, deren Handlungen oder Funktionen dazu dienen militärische Aufgaben und Ziele zu verfolgen, verkauft, exportiert oder re-exportiert werden.<br>
Die Kameras dürfen nicht für den Entwurf, die Entwicklung, die Produktion oder den Einsatz nuklearer, chemischer oder biologischer Waffen oder Raketen verwendet werden.<br>
Um sicher zu stellen, dass die o.g. Vorgaben eingehalten werden, ist jedes an dem Handel mit 25Hz-Thermal-/Wärmebildkameras beteiligte Unternehmen inklusive der Endkunden verpflichtet, eine entsprechende Bestätigung zu unterzeichnen und per Post an<br>
VIDEOR E. Hartig GmbH
Inside Sales
Carl-Zeiss-Straße 8 
D-63322 Rödermark
Deutschland<br>
zu schicken, eine Kopie des unterzeichneten Dokuments für mindestens 5 Jahre aufzubewahren und dies nach Aufforderung den US-Behörden vorzulegen! Die Auslieferung einer Bestellung kann erst erfolgen, nachdem alle Dokumente eingereicht wurden und ev. notwendige Genehmigungen erteilt wurden.<br>
<a href="https://videor.com/media/wysiwyg/Dokumente_Service-Navigation/FLIR_Consignee-Statement_Ver1.8.pdf" target="_blank" title=?FLIR Consignee Statement?>Das Originaldokument kann hier heruntergeladen werden.</a> Das Dokument ist in der deutschen Fassung hinterlegt.

Zubehör

| HIGH TEMP OPTION A310XX | Hochtemperatur Option, für Flir A310, bis +1200°C |
| --- | --- |
| PT-SERIES WM | Wandmontagearm, für Wärmebild Netzwerk Kameras Flir PT-Serie |
| PT-SERIES POLE ADAPTER | Mastmontageadapter, für Wärmebild Netzwerk Kameras Flir PT-Serie |
| PT-SERIES PM | Säulenhalterung, für Wärmebild Netzwerk Kameras Flir PT-Serie |
| PT-SERIES AP | Adapterplatte, für Montage von Wärmebild Netzwerk Kameras Flir PT-Serie |