Ausschreibungstext

Artikelnummer

204443

Typ

UBPL-56-001

Kurzbeschreibung

LED Weißlicht Scheinwerfer, 56 LED, 61W, 5600K, enger Winkel, 90-305VAC

Hauptmerkmale

LED-Weißlichtscheinwerfer, 56 LEDs

Optimiert für Straßenbeleuchtung

Elliptischer Lichtstrahl - enger Winkel

Farbtemperatur 5600K

SMT LED Technologie

Bidirektionales Leuchtenkopf-Montagesystem

Easy-Beam Einstellsystem

Montagehöhe bis 15m

Schutzart IP66

Mit Netzteil und Montagehalterung

Schnelle Installation

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Raylux Urban Plus |
| --- | --- |
| Dämmerungsschalter | ja |
| Stromversorgung | 90-305VAC |
| Netzgerät | integriert |
| Leistungsaufnahme | 61W |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nr. | UBPL-56-001 |

Zubehör