Ausschreibungstext

Artikelnummer

204751

Typ

IPS Intrusion Detection

Kurzbeschreibung

Analysemodul Intrusion, kamerabasiert, für Axis Camera Application ACAP

Hauptmerkmale

Echtzeit-Alarmierung bei Eindringen in gesicherten Bereich

Aktivitätserkennung, Sabotageerkennung, Objekterkennung und -verfolgung

Konfiguration von Erfassungs- und Alarmzone

Einstellung von Objektgrößen, Perspektiven, Einsatzvarianten

Einrichtung von Abschaltverzögerung

Integration in Axis Kameras, Encoder mit Axis Camera Application Platform (ACAP)

Setup über Webbrowser

Übermittlung von Eventdaten mit ACAP Schnittstelle

Anzeige von Metadaten in Webbrowser

Lieferung von Metadaten an Videomanagementsysteme mit SDK

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Lizenz | Vollversion |
| --- | --- |
| Lizensierungsart | pro Kamera |
| Analysefunktionen | Eindringen (Intrusion) |
| Zertifizierungen | i-LIDS |
| Hersteller-Nr. | IPS Intrusion Detection |

Zubehör