Ausschreibungstext

Artikelnummer

205304

Typ

SNC-VB600

Kurzbeschreibung

1/3" Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, 1280x1024, H.264, 2,8-8mm, 60fps, 12/24V, PoE

Hauptmerkmale

1/3" CMOS HD Tag/Nacht Netzwerk-Kamera

Max. Auflösung 1280x1024 Pixel

Varifokal-Objektiv 2,8-8,0mm

2,9x optischer Zoom, 2x Digitalzoom

Videokompression: H.264, JPEG

Triple Streaming

Bewegungserkennung

XDNR Rauschunterdrückung

View-DR Technologie

12VDC/24VAC, PoE

ONVIF konform

SD Kartensteckplatz

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Sony Ipela EX-Serie |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | HD 720p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/3" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, JPEG |
| Bildauflösung max. | 1280x1024 |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,05 Lux, bei F1,2 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | View-DR 130dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Varifokal |
| Brennweite | 2,8 - 8 mm |
| Digital Zoom | 2-fach |
| Bildwinkel horizontal | 100 - 35,7 ° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | keine Angabe |
| Scheibenheizung | nein |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | 2 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | 10/100-Base-TX, RJ-45 |
| Interner Speicher | SD-Karte |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nr. | F.01U.331.311 |

Zubehör

| UNI-ORBC6 | Wetterschutzgehäuse, 280mm, Halterung, Heizung, Ventilator 30W Midspan, PoE, IP66, IK10 |
| --- | --- |
| PSP.B.SNC.5 | PrimeSupport Verlängerung, 2 Jahre, für E- und V-Serie, HD- & FHD Fixed Cameras |