Ausschreibungstext

Artikelnummer

205448

Typ

UPT2QVJA000E

Kurzbeschreibung

Positioniersystem, 28x Kamera, Tag/Nacht, IR-Halterungen, Wischer, 24VAC, IP66

Hauptmerkmale

Integrierte Positioniereinheit

360° kontinuierliche Drehbewegung

Maximale Geschwindigkeit: 40°/Sek. max.

1/4" Super HAD CCD Tag&Nacht-Kamera

28x Zoom-Objektiv: F1,35/3,5-98mm

Wide Dynamic Range (WDR)

250 Preset-Positionen

Inkremental-Encoder für Positionierung

Integrierter Wischer serienmäßig

RS-485/RS-232 Schnittstelle

Schutzart: IP66

Betriebsspannung: 24VAC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Videotec ULISSE IR360 |
| --- | --- |
| Ausführung | Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse und Kamera |
| Auflösung Pixel | 720x576 |
| Horizontale Auflösung | 550 TVL |
| Chipgröße | 1/4" |
| Aufnahmesensor | CCD |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,16 Lux, bei F1,35 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | nein |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Objektiv Typ | Zoom |
| Brennweite | 3,5 - 98 mm |
| Digital Zoom | 12-fach |
| Bildwinkel horizontal | 55,8 - 2,1 ° |
| MOD (Minimum Object Distance) | 1,5 m |
| Beleuchtung | optional |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9002 |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
| Wischer | ja |
| Heizung | ja |
| Lüfter | nein |
| Drehbereich | 360 ° |
| Alarmeingänge | ja |
| Steuer-Schnittstellen | RS-232, RS-485 |
| Stromversorgung | 24VAC |
| Leistungsaufnahme | 190W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nr. | UPT2QVJA000E |

Zubehör

| DCJ.3 | Bedientastatur für Matrix und Telemetrie mit 3-Achsen Joystick, für SM Serie |
| --- | --- |
| DCT.2 | Bedientastatur für Matrix, Telemetrie, DVR, mit Touch Screen, 3-Achsen Joystick |
| PTCC1 | Mastschelle für Halterung PTBC |
| UPTWBA | Wandhalterung mit verdeckter Kabelführung |
| WCWGC | Eckmontageplatte für Halterung PTBC |
| UPTWBTA | Halterung für Brüstung, verdeckte Kabelführung |
| UPTIRPS230 | Netzteil, Steuerung, für Ulisse IR360, wasserfestes Gehäuse, 230VAC |
| UPTJBUL | Gehäuse für Netzkabel- Verbindungen, wasserfest nach UL-Richtlinien |
| VA03002 | Video Agent, für intelligente Video Analyse, 1 Kanal, H.264, SD-Slot, HDD |
| WASPT0V23L11M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 11m, für DTWRX |
| WASPT0V23L5M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 5m, für DTWRX |
| WASPT0V5L5M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 5l (1,3 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 5m, für DTWRX |
| WASPT1V23L30M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230VAC, Förderhöhe bis 30m, für DTWRX |
| UPTIRN108A00 | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10°, 30W, IP66/67, für Videotec Ulisse |
| UPTIRN109A00 | LED Infrarot Scheinwerfer, 940nm, 10°, 30W, IP66/67, für Videotec Ulisse |
| UPTIRN308A00 | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 30°, 30W, IP66/67, für Videotec Ulisse |
| UPTIRN309A00 | LED Infrarot Scheinwerfer, 940nm, 30°, 30W, IP66/67, für Videotec Ulisse |
| UPTIRN608A00 | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 60°, 30W, IP66/67, für Videotec Ulisse |
| UPTWBTAB | Halterung für Brüstung, verdeckte Kabelführung, für Videotec Ulisse |