Ausschreibungstext

Artikelnummer

205505

Typ

MC250-4T/1FS

Kurzbeschreibung

Medienkonverter, Industriell, Singlemode, SC, 4x RJ45 10/100Mbit, 1x 100Base-FX

Hauptmerkmale

4-Port Ethernet zu 1-Port Glasfaser Mediakonverter

4 RJ-45 Ports 10/100Base-TX

1 Port Glasfaser 100Base-FX Single Mode

Wellenlänge 1310 nm

Max. Reichweite 15 km

Auto MDI/MDI-X

Autonegotiation

LED Anzeigen für Netzwerkdiagnose

DIN Rail- oder Wandmontage

Robustes, schmales IP30 Metallgehäuse

Betriebsspannung 12-48 VDC

Betriebstemperatur -40°C ~ +75°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | MC250 |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Montage | DIN Rail, Wandmontage |
| Glasfaser Steckverbinder | SC |
| Ports | 4x 10/100Base-TX, 1x 100Base-FX |
| Bauart | Modul |
| Betriebsmodus | Single Mode |
| Wellenlänge | 1310nm |
| Reichweite | 15 km |
| Stromversorgung | 12~48VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schutzart | IP30 |
| Hersteller-Nr. | MC250-4T/1FS |

Zubehör