Ausschreibungstext

Artikelnummer

205506

Typ

MC250-4T/2S

Kurzbeschreibung

Medienkonverter, Industrial, 4-Port Ethernet to SFP, 4x10/100 Mbps, 2x SFP 100FX

Hauptmerkmale

4-Port Ethernet (PoE) zu 2-Port SFP Mediakonverter

4 RJ-45 Ports 10/100Base-TX

IEEE 802.3af Power over Ethernet / PSE

Auto MDI/MDI-X

Autonegotiation

1 SFP Port 100Base-FX/BX/LX

Store&Forward-Switching-Architektur

LED Anzeigen für Netzwerkdiagnose

DIN Rail- oder Wandmontage

Robustes, schmales IP30 Metallgehäuse

Betriebstemperatur -40°C ~ +75°C

Betriebsspannung 24VAC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Medienkonverter |
| --- | --- |
| Montage | DIN Rail, Wandmontage |
| Ports | 4x 10/100Base-TX, 2 x SFP 100Base-FX/BX/LX |
| Bauart | Modul |
| Betriebsmodus | Single- / Multi Mode |
| Stromversorgung | 12~48VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schutzart | IP30 |
| Hersteller-Nr. | MC250-4T/2S |

Zubehör

| S20-2MLC-2 | SFP Mini-GBIC Transceiver, Multi Mode, 2 Fiber, 100Base-FX, 2km |
| --- | --- |
| S25-2MLC-2 | SFP Mini-GBIC Transceiver, Multi Mode, 2 Fiber, 100Base-FX, 2km, für hohe Temp |
| S20-1SLC/A-20 | SFP Mini-GBIC Transceiver, Single Mode, 1 Fiber, 100Base-BX20-U, 20km |
| S20-1SLC/B-20 | SFP Mini-GBIC Transceiver, Single Mode, 1 Fiber, 100Base-BX20-D, 20km |