Ausschreibungstext

Artikelnummer

205507

Typ

MC251-4P/1S

Kurzbeschreibung

Medienkonverter, Industrial, Fast Ethernet nach SFP, 4x10/100 PoE, 1x SFP 100FX

Hauptmerkmale

4-Port Ethernet (PoE) zu 1-Port Coax Mediakonverter

4 RJ-45 Ports 10/100Base-TX  (Power over Ethernet)

IEEE 802.3af Power over Ethernet / PSE

Auto MDI/MDI-X

Autonegotiation

Max. Reichweite 2,4 km

Unterstützt Twisted Pair-Telefonkabel

LED Anzeigen für Netzwerkdiagnose

Plug&Play-Installation

Robustes, schmales IP30 Metallgehäuse

Betriebstemperatur -40°C ~ +75°C

Betriebsspannung 24-48VDC/24VAC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | MC251 |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Montage | DIN Rail, Wandmontage |
| Ports | 4x 10/100Base-TX, 1 x SFP 100Base-FX/BX/LX |
| Anzahl PoE Ports | 4 |
| Bauart | Modul |
| Betriebsmodus | Single- / Multi Mode |
| Stromversorgung | 24VAC, PoE |
| PoE Budget (gesamt) | 15,4 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schutzart | IP30 |
| Hersteller-Nr. | MC251-4P/1S |

Zubehör

| PS48VDC240W | Netzgerät, Input 100-240V, Output 48VDC, 240W |
| --- | --- |
| S20-2MLC-2 | SFP Mini-GBIC Transceiver, Multi Mode, 2 Fiber, 100Base-FX, 2km |
| S25-2MLC-2 | SFP Mini-GBIC Transceiver, Multi Mode, 2 Fiber, 100Base-FX, 2km, für hohe Temp |
| S20-1SLC/A-20 | SFP Mini-GBIC Transceiver, Single Mode, 1 Fiber, 100Base-BX20-U, 20km |
| S20-1SLC/B-20 | SFP Mini-GBIC Transceiver, Single Mode, 1 Fiber, 100Base-BX20-D, 20km |