Ausschreibungstext

Artikelnummer

205527

Typ

CAM4MOBILE VG 4

Kurzbeschreibung

Digitales Bildübertragungs- und Speicher-System für 4 Kameras, ohne HDD, 12VDC

Hauptmerkmale

Für den Einsatz in Transportfahrzeugen (schockfest)

4 Video- oder IP-Eingänge / Audio bidirektional

Bildauflösungseinstellung bis zu 720x288 Px.

Integrierter Multicast-Unicast Server

Vor- & Nachalarm Aufzeichnung pro Kamera/Ereignis

Ereignisgesteuerter Verbindungsaufbau

Alarmauslösung durch Kontakt, Motion Detektion

Alarmverifikation, Leitstellenapplikations-konform

Netzwerk, Fernsteuer, Daten, Systemschnittstellen

Wechselfestplatte zur Offline-Auswertung (USB)

Simultaner Aufnahme / Wiedergabe / Livebildbetrieb

EN 50155 zertifiziert und E-Zulassung 72/245/EWG

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Heitel Cam4Mobile |
| --- | --- |
| Bildauflösung max. | 720x288 |
| Videoeingänge (Anzahl) | 4 (wahlweise) |
| Kanäle gesamt | 4 |
| IP Kanäle | 4 (wahlweise) |
| Aufzeichnungsrate maximal | 25 fps |
| Kompressionsverfahren | M-JPEG |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | RS-232, RS-422, RS-485 |
| Interner Speicher | ja |
| Festplattenkapazität (max. intern) | 2 TB |
| Laufwerk (intern) | nein |
| Schnittstellen externer Speicher | USB |
| Remote Zugriff | Browser, Remote Software |
| Stromversorgung | 12-24VDC |
| ONVIF | ja |
| Zertifizierungen | E-Zulassung |
| Hersteller-Nr. | 4754 |

Zubehör

| 1 TB HDD-M | Wechselfestplatte (2,5"), 1TB, für Heitel Cam4mobile |
| --- | --- |
| CAM MOUNT KIT | 2-teiliger Einbausatz für hor. Montage in Fahrzeugen |
| IBIS ADAPTER | Adapter, für Cam4mobile, Anschluss an IBIS System |
| 2 TB HDD-M | Wechselfestplatte (2,5"), 2 TB, für Heitel Cam4mobile |