Ausschreibungstext

Artikelnummer

205833

Typ

MPXT1PDW0000AH

Kurzbeschreibung

Positioniersystem, Ex, 230V, Wärmebild 35mm 640x512 25Hz, 36x Kamera, Analog

Hauptmerkmale

Explosionssicheres PTZ-System aus rostfreiem Stahl

Bestückt mit analoger und Wärmebildkamera

Variable Geschwindigkeit: 0.1°~100°/Sek. (H&V)

360° Endlos-Drehbewegung

Kein mechanisches Spiel, Anfahrtsgenauigkeit: 0.02°

Wischer enthalten, Schutzart: IP66

Ungekühlte VOx Mikrobolometer-Wärmebildkamera

Brennweite: 35mm, Auflösung: 640x512, Bildfrequenz: 25Hz

36x 1/4" Sony Tag&Nacht-Kamera mit EXView HAD CCD

550 TV-Linien, Dynamische Privatzonenmaskierung

Analog Video über Koax, RS-485/RS-422 Steuerung

Zertifilkate: ATEX, IECEx, GOST-R, UL (pending)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Videotec Maximus |
| --- | --- |
| Horizontale Auflösung | 550 TVL |
| System | Wärmebild |
| Chipgröße | 1/4" |
| Aufnahmesensor | ExView, CCD |
| Bildauflösung max. | 640x512 |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,1 Lux |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Objektiv Typ | Zoom |
| Brennweite | 35 mm, 3,4 - 122,4 mm |
| Bildwinkel horizontal | 18 °, 57,8 - 1,7 ° |
| MOD (Minimum Object Distance) | 1,5 m |
| Beleuchtung | nein |
| Detektionsreichweite (m) | 3000 |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | silber |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Wischer | ja |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | 5 |
| Steuer-Schnittstellen | RS-422, RS-485 |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Leistungsaufnahme | 120W |
| Schutzart | IP66 |
| Zertifizierungen | IECEx, ATEX |
| Hersteller-Nr. | MPXT1PDW0000AH |

Zubehör

| OCTEX1/2C | Kabelschelle, für Kabel mit Durchmesser 3-8mm |
| --- | --- |
| OCTEXS1/2C | Kabelschelle, für Durchmesser 7,5-11,9 mm, für Videotec Maximus |
| OCTEX1/2-3/4C | Kabelschelle, mit Reduzierung 3/4"-1/2", für Videotec, IECEX-ATEX-GOST |
| OCTEXB1/2C | Kabelschelle, EX 1/2" NP, mit Dichtbarriere, nicht armiertes Kabel |
| WASEX2T4GOR | Wassertank, 10l, Handpumpe, Solenoidventil, bis 20m, 24V, für Videotec Maximus |