Ausschreibungstext

Artikelnummer

206603

Typ

DV10x8SR4A-SA1L

Kurzbeschreibung

F1,4/8-80mm Objektiv, 1/2", Varifokal, DC, Tag/Nacht, 3 Megapixel, 230mm Kabel

Hauptmerkmale

Für Kameras bis 1/2" Format und 3 MP Auflösung

Tag/Nacht-Anwendung

Variable Brennweite

Eingebauter ND-Filter

Blendenbereich: F1,6~T360

Asphärische Linsenelemente

Hoher optischer und mechanischer Qualitätsstandard

C-Mount

Ohne Autoiris-Verstärker (DC-Blende)

Anschlussstecker serienmäßig

Drehbarer Mount für die Kabelpositionierung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Objektiv Typ | Varifokal |
| --- | --- |
| Tag/Nacht | ja |
| Megapixel | 3 |
| Mount | C |
| Nennformat | 1/2" |
| Brennweite | 8 - 80 mm |
| Blendensteuerung | DC |
| Bildwinkel horizontal | 44,55 - 4,70 ° |
| MOD (Minimum Object Distance) | 1,5 m |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Hersteller-Nr. | DV10x8SR4A-SA1L |

Zubehör