Ausschreibungstext

Artikelnummer

207337

Typ

ET1551U

Kurzbeschreibung

Ethernet Extender, bis zu 500m über Zweidraht, 1x 100BaseT- Port, Transmitter (Sender)

Hauptmerkmale

Übertragung bis zu 500m über Zweidraht

Unterstützt jedes Netzwerk-Gerät, inkl. IP-Kameras

Unterstützt Megapixel-Kameras

Vollständig transparent im Netzwerk

Einfache Installation, kein Setup notwendig

Keine MAC- oder IP-Adressierung erforderlich

Optionales Netzgerät für Switches ohne PoE

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Ethernet Extender |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Sender |
| Montage | Desktop, Wandmontage, Deckenmontage |
| Übertragungsmedium | UTP |
| Ports | 1x 10/100Base-TX, 1x UTP |
| Anzahl PoE Ports | 1 |
| Bauart | Gehäuse |
| Betriebsmodus | keine Angabe |
| Wellenlänge | keine Angabe |
| Reichweite | 500 m |
| Stromversorgung | PoE, 48-56VDC |
| PoE Budget (gesamt) | 25,5 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| Zertifizierungen | IEC/UL 60950-1, NEMA TS-2 |
| Hersteller-Nr. | ET1551U |

Zubehör