Ausschreibungstext

Artikelnummer

207359

Typ

ENTERPRISE 2014 10CH 1YEAR

Kurzbeschreibung

Hosted Video Lizenz, 10 Kanal, Enterprise 2014, 1 Jahr Laufzeit, für Axis Kamera

Hauptmerkmale

Internetbasierte Videoüberwachung, Version 2014

Laufzeit 1 Jahr

Keine zusätzliche Hard- oder Software benötigt

31 Tage Speicherdauer in hochsicherem Rechenzentrum

Zugriff über Webbrowser oder Mobiltelefon

Unterstützt externe Sensoren

Keine Portweiterleitung oder DynDNS erforderlich

Nahezu alle Axis Kameras und Encoder kompatibel

Uploadgeschwindigkeit pro Kamera: bis zu 1mbit/s

Unterstützung für Megapixel, SD-Card, lokale NVR

Anschluss der Kamera an EDGE/UMTS-Router möglich

Kein spezieller APN oder m2m Gateway erforderlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Enterprise |
| --- | --- |
| Bewegungsmelder | ja |
| Verwaltbare Videoquellen max. | 10, unbegrenzt erweiterbar |
| Kompressionsverfahren | H.264 |
| Lizenz | Vollversion |
| Lizensierungsart | nach Anzahl Kanäle |
| Analysefunktionen | Bewegungsmelder, Sabotageerkennung (Tampering), Virtueller Zaun |
| Remote Zugriff | Browser |
| ONVIF | nein |
| Hersteller-Nr. | 784036 |

Zubehör