Ausschreibungstext

Artikelnummer

207727

Typ

NCN-90022-F1

Kurzbeschreibung

1/2,7" Netzwerk Kamera, IP65, Tag/Nacht, 2mm, 1440x1080, Infrarot, 940nm, Eckgehäuse

Hauptmerkmale

No-Grip Design: keine Angriffsflächen am Gehäuse

Schlagfestes Gehäuse mit Unterputz-Eckmontage (IK10)

Für vandalismusanfällige Bereiche

Auflösung bis zu 1440x1080 Pixel@30fps

Komprimierung: H.264 oder MJPEG

True Day&Night mit schaltbarem IR Filter

940nm LEDs für diskrete Nachtsicht bis zu 9m

MicroSD-Kartensteckplatz für bis zu 2 TB

Für Innen- und Außeneinsatz: IP65

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Bosch Flexidome Corner |
| --- | --- |
| Kameratyp | Eckgehäuse |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1440x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,3 Lux |
| Low Speed Shutter | nein |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | nein |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Brennweite | 2,0 mm |
| Bildwinkel horizontal | 121 ° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium, Stahlblech |
| Scheibenheizung | nein |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Interner Speicher | microSDHC-Karte |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Schutzart | IP65 |
| ONVIF | ja |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller-Nr. | F.01U.273.907 |

Zubehör

| UPA-2420-50 | Netzteil, 24VAC, 20VA, Eingang 220VAC/50Hz |
| --- | --- |
| S1460 | Servicekabel, für Kameras mit Klinkenstecker (2,5mm auf BNC), 1m |
| NCA-CMT-GF | Frontabdeckung, grau, für Bosch Flexidome Corner 9000 |