Ausschreibungstext

Artikelnummer

207740

Typ

VJD-3000

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Decoder, 1-Kanal, H.264, 1920x1080, 10Mbps, HDMI, Composite

Hauptmerkmale

HD-1080p30-/i60- oder 720p60-Decodierung

Quad-Option für SD bis zu 960H

HDMI bzw. Composite-Videoausgang

Bidirektionale Audio- und Keyboardunterstützung

Kompressionsverfahren: H.264, M-JPEG, JPEG

Alarmeingänge und Schaltausgang

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Bosch Videojet |
| --- | --- |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 50 fps |
| Kanäle gesamt | 1 |
| Kompressionsverfahren | H.264, M-JPEG, JPEG |
| Videoausgänge | Composite (FBAS), HDMI |
| Alarmeingänge | 4 |
| Alarmausgang | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Ethernet-Schnittstelle | 10Base-T, 100Base-TX |
| Steuer-Schnittstellen | RS-232, RS-422, RS-485 |
| Bauart | Gehäuse |
| Stromversorgung | 12VDC |
| ONVIF | nein |
| Hersteller-Nr. | F.01U.263.342 |

Zubehör