Ausschreibungstext

Artikelnummer

208373

Typ

SNC-VM632R

Kurzbeschreibung

1/2,9" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1080p, 60fps, 3-9mm 12/24V/PoE, IK10, IP66

Hauptmerkmale

1/2,9" CMOS HD Tag/Nacht Netzwerk Minidome

Max. Auflösung 1920x1080 Pixel

Varifokal-Objektiv 3,0-9,0mm

3x optischer Zoom, 2x Digitalzoom

Videokompression: H.264, JPEG

Triple Streaming

Bewegungserkennung

XDNR Rauschunterdrückung

View-DR Technologie

Vandalismusgeschützt, IK10, IP66

ONVIF konform

SD Kartensteckplatz

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Sony Ipela EX-Serie |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,9" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,1 Lux, 50 IRE |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | View-DR 90dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Varifokal |
| Brennweite | 3,0 - 9,0 mm |
| Digital Zoom | 4-fach |
| Bildwinkel horizontal | 105,2 - 35,4 ° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Heizung | ja |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Interner Speicher | SD-Karte |
| Montageart | Deckenmontage, Deckeneinbau |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +50°C (Heizung eingeschaltet) |
| Schutzart | IP66 |
| ONVIF | ja |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller-Nr. | F.01U.331.334 |

Zubehör

| UNI-LD280 | Kuppel, getönt, für robuste Sony E-Serie Mini Domes, Ersatzteil |
| --- | --- |
| SNCA-WP602 | Wetterschutz für SNC-VM632R, SNC-VM602R, SNC-EM632R, SNC-EM602R |
| UNI-PD9501GR/AC | HiPoE+ Midspan, 1-Port, 60W, speziell für SNC-WR602 und SNC-WR632 |
| UNI-BBB2 | Wand-/Mastadapter für SNC-EM602/EM632 und SNC-VM602/VM632 |
| UNI-MDB3 | Wandmontage-Halterung, Innen/Außen für Fix Domes SNC-DM160/SNC-DS60, IP66 |
| YT-ICB45 | Halterung, für Deckeneinbau, für Sony Domes, Netzwerkdomes |
| SNCA-HPOE1 | HiPoE Midspan, 1-Port |
| PSP.B.SNC.5 | PrimeSupport Verlängerung, 2 Jahre, für E- und V-Serie, HD- & FHD Fixed Cameras |