Ausschreibungstext

Artikelnummer

208444

Typ

UHI-OG-0

Kurzbeschreibung

Kameragehäuse, Innen, 480mm, Aluminium, grau

Hauptmerkmale

Maximale Einbaulänge: 317mm

Seitlich zu öffnende Klappe

Einfache Installation

Stabile Aluminiumkonstruktion

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Bosch UHI |
| --- | --- |
| Gehäuse | Innen |
| Gehäusegröße | mittel |
| Gesamte Einbaulänge | 317 mm |
| Farbe (Gehäuse) | grau |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Wischer | nein |
| Scheibenheizung | nein |
| Lüfter | nein |
| Stromversorgung | 24VAC, 230VAC |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nr. | F.01U.026.741 |

Zubehör

| LTC9210/01 | Säulenhalterung für Bosch HSG, UHI, UHO-Gehäuse, interne Kabelführung, 200mm |
| --- | --- |
| LTC9223/01 | Säulenhalterung, 9kg max. hellgrau, 610 mm |