Ausschreibungstext

Artikelnummer

208659

Typ

UC2QVQAZ00A

Kurzbeschreibung

Positioniersystem, kompakt, 28x Tag/Nacht, Infrarot 30°, Alarm, H.264 Encoder, 24VAC

Hauptmerkmale

Robuste integrierte Positioniereinheit

1/4" CCD Tag&Nacht Kamera mit 28x Zoom

Integrierter Infrarot-Scheinwerfer 850nm

Integrierter H.264-Video-Encoder

Auflösung: 550TV-Linien

Alarm IN/OUT Karte

360° kontinuierliche Drehbewegung

250 Preset-Positionen

Betriebstemperatur: -40°C bis +60°C

Schutzart: IP66

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Videotec ULISSE Compact |
| --- | --- |
| Ausführung | Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse, Kamera, Infrarot, Encoder |
| Horizontale Auflösung | 550 TVL |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/4" |
| Aufnahmesensor | CCD |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Brennweite | 3,5 - 98 mm |
| Bildwinkel horizontal | 55,8 - 2,1 ° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9002 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Wischer | nein |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Kompressionsverfahren | H.264 |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 24VAC |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nr. | UC2QVQAZ00A |

Zubehör

| UPTWBA | Wandhalterung mit verdeckter Kabelführung |
| --- | --- |
| UPTWBTA | Halterung für Brüstung, verdeckte Kabelführung |
| UCCMA | Deckenhalterung, für hängende Montage von Ulisse Compact |
| OUCHWR | Front Kit, mit beheizbarem Glas, für Videotec Ulisse Compact |
| UPTWBTAB | Halterung für Brüstung, verdeckte Kabelführung, für Videotec Ulisse |