Ausschreibungstext

Artikelnummer

208855

Typ

SNC-WR602C

Kurzbeschreibung

1/3" Netzwerk Dome, PTZ, True Day/Night, 720p, 60fps, 30x, HiPoE, Außen, IP66

Hauptmerkmale

1/3" Exmore CMOS-Sensor für beste Bildqualität

True Day/Night-Funktion für alle Lichtverhältnisse

360° Endlos-Drehbewegung mit 700°/Sek.

720p HD-Bildqualität bei bis zu 60fps

30x optischer Zoom / 12x Digital Zoom

Für Außenanwendungen, IP66, IK10

Gyroskopische Bildstabilisierung

130dB Dynamikumfang

XDNR Rauschunterdrückung

View-DR Technologie

24VAC, PoE

SD Kartensteckplatz

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Sony Ipela Engine Pro |
| --- | --- |
| Kameratyp | PTZ Dome |
| Auflösungsstandard | HD 720p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, JPEG |
| Bildauflösung max. | 1280x720 |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 1,0 Lux, bei F1,6 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | ja |
| Gegenlichtkompensation | keine Angabe |
| Wide Dynamic Range (WDR) | View-DR 130dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Auto Fokus Zoom |
| Brennweite | 4,3 - 129 mm |
| Digital Zoom | 12-fach |
| Bildwinkel horizontal | 58,3 - 2,1 ° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Kunststoff, Aluminium |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 700 °/Sek. |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | 2 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | 10/100-Base-TX, RJ-45, RS-422, RS-485 |
| Interner Speicher | SDHC-Karte |
| Montageart | Hängende Montage |
| Stromversorgung | 24VAC, HiPoE+ |
| Power over Ethernet | HiPoE+ |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +50°C |
| Schutzart | IP66 |
| ONVIF | ja |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller-Nr. | F.01U.331.345 |

Zubehör

| YT-LDR632S | Kuppel, getönt, für Sony SNC-WR602, SNC-WR632 und SNC-ER585 |
| --- | --- |
| UNI-PD9501GR/AC | HiPoE+ Midspan, 1-Port, 60W, speziell für SNC-WR602 und SNC-WR632 |
| PSP.C.SNC.5 | PrimeSupport Verlängerung, 2 Jahre, für E- und V-Serie, HD- & FHD-PTZ, V-Serie 4K |