Ausschreibungstext

Artikelnummer

208864

Typ

SNC-XM632

Kurzbeschreibung

Netzwerk Dome, Fix, Außen, 1920x1080, 113° FoV, IP66, ISO16750

Hauptmerkmale

1/2,9" Exmor CMOS Sensor

113° horizontaler Bildwinkel

Electronische Tag-/Nachtumschaltung

Full HD 1920x1080 Pixel

Videokompression: H.264, JPEG

Triple Streaming

Spezielles Design für Anwendungen im ÖPNV

Bewegungserkennung

XDNR Rauschunterdrückung

View-DR Technologie

IK8, IP66, ONVIV

Power over Ethernet

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Sony Ipela X-Serie |
| --- | --- |
| Kameratyp | Transportation |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | Electronic Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,9" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| IR-Sperrfilter | Standard |
| Lichtempfindlichkeit | 0,2 Lux, 50 IRE |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | ja |
| Gegenlichtkompensation | mit View-DR |
| Wide Dynamic Range (WDR) | View-DR 90dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Digital Zoom | 4-fach |
| Bildwinkel horizontal | 113 ° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Innen, Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Heizung | ja |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | 10/100-Base-TX, RJ-45 |
| Interner Speicher | keine Angabe |
| Montageart | Deckenmontage |
| Stromversorgung | PoE (IEEE-802.3af) |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -25°C ~ +50°C |
| Schutzart | IP66 |
| ONVIF | ja |
| Zertifizierungen | IK10, ISO 16750 |
| Hersteller-Nr. | F.01U.331.325 |

Zubehör

| UNI-PD9501GR/AC | HiPoE+ Midspan, 1-Port, 60W, speziell für SNC-WR602 und SNC-WR632 |
| --- | --- |
| SNCA-L038MF | Objektiv, f=3,8mm, M12 Mount, für SNC-XM631, 632, 636, 637 |
| SNCA-L060MF | Objektiv, f=6mm, M12 Mount, für SNC-XM631, 632, 636, 637 |
| SNCA-L120MF | Objektiv, f=12mm, M12 Mount, für SNC-XM631, 632, 636, 637 |
| SNCA-POE1 | PoE Midspan, 1-Port, IEEE802.3af |
| SNCA-HPOE1 | HiPoE Midspan, 1-Port |
| PSP.A.SNC.5 | PrimeSupport Verlängerung, 2 Jahre, für C- und X-Serie |