Ausschreibungstext

Artikelnummer

209137

Typ

CNGE2FE4SMSPOE

Kurzbeschreibung

Gigabit Switch, Self Managed, 4xRJ45 100Mbps, 2xSFP 1000Mbps, PoE+

Hauptmerkmale

Unterstützt PoE IEEE802.3at

Sperrung der internen Kommunikation durch Dip-Switch

Bei Rack-Montage Hot-swappablefähig

Stromversorgung: 12-48 VDC

Temperaturbereich: -40+75°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Smart Switch |
| --- | --- |
| Montage | 19" Rackeinbau, Desktop |
| Ports | 4x 10/100Base-TX, 2x 1GBit SFP |
| Anzahl PoE Ports | 4 |
| Bauart | Modul |
| Stromversorgung | 48VDC |
| PoE Budget (gesamt) | 120 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Hersteller-Nr. | CNGE2FE4SMSPOE |

Zubehör

| DINBKT4 | Universal DIN Rail Adapter, für ComNet Produkte, passt zu DINBKT3 |
| --- | --- |